Załącznik nr 3 do SIWZ

# FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

| Poz. 3.1 | Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z materacem typ 1 |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, czterosegmentowe, z czego minimum trzy segmenty ruchome | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z prostokątnych profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju min. 5x3 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe | TAK |  |
|  | Przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona przewodów – łóżko całkowicie pozbawione jakichkolwiek przewodów pomiędzy podstawą i leżem. Siłowniki do poszczególnych regulacji segmentów leża montowane bezpośrednio pod leżem | TAK |  |
|  | Łóżko bez zewnętrznej ramy ułatwiającej dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka | TAK |  |
|  | Leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione panelami z siatki montowanymi na stałe lub wyjmowanymi. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż co najmniej w segmencie nożnym | TAK |  |
|  | Długość łóżka min. 2180 mm | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka min. 950 mm | TAK |  |
|  | Długość segmentu oparcia pleców min. 800 mm | TAK |  |
|  | Długość segmentu stałego min. 220 mm | TAK |  |
|  | Długość segmentu uda min. 340 mm | TAK |  |
|  | Długość segmentu podudzia min. 625 mm | TAK |  |
|  | Długość x szerokość leża min. 2000 x 850 mm | TAK |  |
|  | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców. Dodatkowe dwie tuleje umożliwiające montaż wieszaka kroplówki przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki w każdym narożniku leża oraz możliwość montażu innego wyposażenia np. ramy wyciągowej | TAK |  |
|  | Funkcje łóżka regulowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych panelem sterującym: - regulacja wysokości - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda - funkcja autokontur - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga Sterownik wyposażony w blokadę w postaci kluczyka umożliwiającego blokowanie funkcji sterujących przez personel. Jeden element sterujący łóżkiem umieszczony w półce na pościel | TAK |  |
|  | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca maks. 350 mm | TAK |  |
|  | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca min. 750 mm | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie do min. 72° | TAK |  |
|  | Autoregresja oparcia pleców min. 110 mm | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża min. 40° | TAK |  |
|  | Regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej w zakresie min. 20° | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Fowlera oraz krzesła kardiologicznego | TAK |  |
|  | Funkcja autokontur; jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na sterowniku ręcznym | TAK |  |
|  | Funkcja CPR; awaryjne poziomowanie segmentu oparcia pleców przy pomocy niezależnej dźwigni mechanicznej umieszczonej pod leżem łóżka | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie do min. 18° obustronnie | TAK |  |
|  | Szczyty wykonane z tworzywa z wklejką kolorystyczną – kolor wklejki do wyboru (min. 5 kolorów). Szczyty zabezpieczone przed możliwością wyjęcia | TAK |  |
|  | Wbudowane zasilanie awaryjne (bateria) pozwalająca na wykonanie min. 5 pełnych cykli łóżka z pełnym obciążeniem | TAK |  |
|  | Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 125 mm – bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchni. Koła osłonięte obudową tworzywową. Koła wyposażone w centralną blokadę wszystkich kół uruchamianą pedałem nożnym przy każdym kole. Funkcja koła kierunkowego | TAK |  |
|  | Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków min. 100 mm | TAK |  |
|  | Osłona tworzywowa elementów konstrukcyjnych podwozia na całej długości i szerokości łóżka | TAK |  |
|  | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie min. 230 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - poręcze boczne lakierowane jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Poręcze zbudowane z min. trzech poprzeczek poziomych oraz łączników pionowych i zabezpieczające min. 70% długości leża. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52 - wieszak kroplówki, przejezdny - materac na łóżko o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - Wkład – pianka - Pianka o gęstości co najmniej T25 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikanie mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 – dołączyć do oferty - Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez uprawiony podmiot na cały materac – dołączyć do oferty - Raport z badań potwierdzający odporność pokrowca na przenikanie drobnoustrojów na mokro - dołączyć do oferty - pasy do unieruchomienia pacjenta z zamkiem magnetycznym umożliwiające unieruchomienie rąk, nóg i ramion pacjenta. Wykonane w 100 % z naturalnych surowców. Możliwość prania do 95 0 C .Wszystkie części które przylegają do skóry pacjenta wyłożone miękkim filcem, zabezpieczające przed obtarciami naskórka. Paski zapinane za pomocą zamków i kluczy magnetycznych. Pasy odpowiadające normom europejskim, posiadają wymagane oznaczenie | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE na łóżko i materac – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Wpis do RWM lub zgłoszenie dla materac i łóżka – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | TAK |  |
|  | Zapewnienie przez Wykonawcę dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat – informację dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz 13485 dla producenta i oferenta łózek – dołączyć do oferty | TAK |  |

| Poz. 3.2 | Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z materacem typ 2 |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Łóżko szpitalne z leżem składającym się z czterech segmentów z ruchomym segmentem oparcia pleców, uda i podudzia | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione siatką metalową | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z prostokątnych profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | TAK |  |
|  | Główna konstrukcja łóżka zapewniająca wysoką wytrzymałość oraz stabilność wykonana z profili o przekroju min. 5 x 3 cm | TAK |  |
|  | Łóżko pozbawione zewnętrznej ramy ułatwiając w ten sposób dostęp do leżącego pacjenta, jak również schodzenie pacjentom z łóżka. | TAK |  |
|  | Regulacja kąta odchylenia segmentu oparcia pleców płynna dokonywana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia do regulacji umieszczona pod leżem dostępna z dwóch strona łózka. | TAK |  |
|  | Regulacja kąta odchylenia segmentu uda płynna dokonywana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia do regulacji umieszczona pod leżem dostępna z dwóch strona łózka. | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu uda i segmentu oparcia pleców realizowana poprzez dwie osobne dźwignie dostępne z obu stron łóżka w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta i personelu. | TAK |  |
|  | Regulacja kąta odchylenia segmentu podudzia dokonywana za pomocą mechanizmu rastrowego. | TAK |  |
|  | W narożnikach leża od strony segmentu oparcia pleców tuleje uniwersalne do mocowania wyposażenia dodatkowego: wieszaka kroplówki, uchwytu ręki | TAK |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w narożach w obrotowe krążki odbojowe zabezpieczające chroniące łóżko przed otarciami, o średnicy min. 100 mm | TAK |  |
|  | Parametry techniczne: - długość całkowita min. 2150 mm - szerokość całkowita min. 950 mm - wymiary leża 2000 x 800 mm (+/-50 mm) - stała wysokości leża max. 500 mm - kąt nachylenia segmentu oparcia pleców min. od 0° do 70° - kąt nachylenia segmentu uda min. od 0° do 40° - kąt nachylenia segmentu podudzia min. od 0° do 22° - dopuszczalne obciążenie min. 230 kg | TAK |  |
|  | Układ jezdny wyposażony w cztery koła jezdne z czego dwa posiadające indywidualną blokadę. Koła o średnicy min. 125 mm. Koła posiadające tworzywową obudowę. | TAK |  |
|  | Szczyty wykonane z tworzywa z wklejką kolorystyczną – kolor wklejki do wyboru (min. 5 kolorów). Szczyty zabezpieczone przed możliwością wyjęcia | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - poręcze boczne lakierowane jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Poręcze zbudowane z min. trzech poprzeczek poziomych oraz łączników pionowych i zabezpieczające min. 70% długości leża. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52. - materac na łóżko o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - Wkład – pianka - Pianka o gęstości co najmniej T25 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 – dołączyć do oferty - Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez uprawiony podmiot na cały materac – dołączyć do oferty - Raport z badań potwierdzający odporność pokrowca na przenikanie drobnoustrojów na mokro - dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE na łóżko i materac – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Wpis do RWM lub zgłoszenie dla materac i łóżka – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | TAK |  |
|  | Zapewnienie przez Wykonawcę dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat – informację dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz 13485 dla producenta i oferenta łózek – dołączyć do oferty | TAK |  |

| Poz. 3.3 | Szafka przyłóżkowa typ 1 |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| 1 | Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
| 2 | Drzwiczki oraz czoła szuflad metalowe pokryte lakierem proszkowym z możliwością wyboru kolorystyki – uchwyty do otwierania chromowane matowe lub ze stali nierdzewnej matowe | TAK |  |
| 3 | Blat szafki oraz blat boczny wykonany z płyty HPL z możliwością wyboru kolorystyki – blat boczny z rantami zapobiegającymi zsuwaniu się przedmiotów | TAK |  |
| 4 | Szerokość blatu górnego 440 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| 5 | Głębokość blatu 440 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| 6 | Długość blatu bocznego 550 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| 7 | Głębokość blatu bocznego 360 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| 8 | Szerokość szafki z konstrukcją blatu bocznego 650 mm +/-20 mm | TAK |  |
| 9 | Wysokość szafki do blatu górnego 810 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| 10 | Blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości przy pomocy mechanizmu dociskowego w zakresie min. 800 do 1200 mm – mechanizm obsługiwany przy pomocy jednego pokrętła dużego wygodnego w użyciu | TAK |  |
| 11 | Blat boczny z możliwością zamiany stron – montażu po lewej lub prawej stronie szafki | TAK |  |
| 12 | Możliwość pochylenia kąta blatu bocznego w zakresie min. do 60° | TAK |  |
| 13 | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym wkładem z tworzywa – wkład z podziałką na min 2 części | TAK |  |
| 14 | Szafka jednostronna tzn. z wysuwaną szufladą do przodu i jedynymi drzwiczkami | TAK |  |
| 15 | Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub innych przedmiotów, wykonana z siatki pokrytej lakierem proszkowym – półka profilowana – zabezpieczenie przed wypadnięciem przedmiotów | TAK |  |
| 16 | Szafka mobilna, przejezdna posiadająca w korpusie głównym cztery koła, w tym min. dwa z blokadą oraz dodatkowe piąte koło z blokadą wystające poza obrys korpusu szafki zwiększające stabilność przy rozłożonym blacie bocznym | TAK |  |

| Poz. 3.4 | Szafka przyłóżkowa typ 2 |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| 1 | Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
| 2 | Drzwiczki oraz czoła szuflad metalowe pokryte lakierem proszkowym z możliwością wyboru kolorystyki – uchwyty do otwierania chromowane matowe lub ze stali nierdzewnej matowe | TAK |  |
| 3 | Blat szafki wykonany z płyty HPL z możliwością wyboru kolorystyki | TAK |  |
| 4 | Szerokość blatu górnego 440 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| 5 | Głębokość blatu 440 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| 6 | Wysokość szafki do blatu górnego 810 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| 7 | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym wkładem z tworzywa – wkład z podziałką na min 2 części | TAK |  |
| 8 | Szafka jednostronna tzn. z wysuwaną szufladą do przodu i jedynymi drzwiczkami | TAK |  |
| 9 | Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub innych przedmiotów, wykonana z siatki pokrytej lakierem proszkowym – półka profilowana – zabezpieczenie przed wypadnięciem przedmiotów | TAK |  |
| 10 | Szafka mobilna, przejezdna posiadająca w korpusie głównym cztery koła, w tym min. dwa z blokadą oraz dodatkowe piąte koło z blokadą wystające poza obrys korpusu szafki zwiększające stabilność przy rozłożonym blacie bocznym | TAK |  |
| 11 | Dodatkowa wewnętrzna półka w szafce, mocowana na stałe | TAK |  |

| Poz. 3.5 | Płuczka - dezynfektor basenów |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| 1 | Myjka posiadające własną wytwornicę pary wbudowaną przeznaczone do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych na oddziałach szpitalnych | TAK |  |
| 2 | Myjka posiadająca załadunek od frontu | TAK |  |
| 3 | Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą EN ISO 15883-3 (z możliwością podwyższenia temperatury do ponad 80o C oraz wydłużeniem czasu trwania dezynfekcji) | TAK |  |
| 4 | Komora głęboko tłoczona bez spoin, z zaokrąglonymi narożnikami, sufit komory z nachyleniem ułatwiający samooczyszczenie i samo dezynfekcję | TAK |  |
| 5 | Obudowa myjki oraz komora myjąca wykonane ze stali nierdzewnej. Zbiornik na wodę wykonany z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 6 | Pojemność komory umożliwiająca mycie i dezynfekcję 3 kaczki lub 1 kaczka + 1 basen | TAK |  |
| 7 | Funkcja opróżniania naczyń przy zamykaniu drzwi. Automatyczna blokada drzwi podczas wykonywaniu procesu | TAK |  |
| 8 | Urządzenie wyposażone w dysze myjące (natryskowe). | TAK |  |
| 9 | Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza | TAK |  |
| 10 | Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna zbiornika na wodę i wszystkich rur doprowadzających wodę oraz dysz | TAK |  |
| 11 | Urządzenie o poziomie wytarzanego hałasu na max poziomie 55 dB | TAK |  |
| 12 | Mikrokomputerowe sterowanie pracą urządzenia | TAK |  |
| 13 | Urządzenie wyposażone w ekran wyświetlający min 2 linie po 16 znaków, prezentujący wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i kontroli urządzenia | TAK |  |
| 14 | Panel dotykowy - membranowy | TAK |  |
| 15 | Optyczna i akustyczna informacja o awariach | TAK |  |
| 16 | Podłączenie odpływu- podłogowe Ø100 mm | TAK |  |
| 17 | Urządzenie posiadające pompę dozującą środek chemiczny i dodatkową lancę ssącą do pojemnika ze środkiem chemicznym i sondą do kontroli stanu napełnienia | TAK |  |
| 18 | Możliwość stosowania środków myjących i odkamieniających od różnych producentów | TAK |  |
| 19 | Wydzielone miejsce na pojemnik ze środkiem chemicznym wewnątrz urządzenia | TAK |  |
| 20 | Podłączenie wody zimnej R ½” , temperatura 5-25oC, prędkość przepływu > 18l/min., ciśnienie > 1 bar | TAK |  |
| 21 | Podłączenie wody ciepłej R ½” , temperatura 45-60oC, prędkość przepływu > 18l/min., ciśnienie > 1 bar | TAK |  |
| 22 | Deklaracja zgodności CE oraz zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |

| Poz. 3.6 | Negatoskop |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| 1 | Negatoskop dwuklatkowy do przeglądania zdjęć rentgenowskich | TAK |  |
| 2 | Negatoskop z podświetleniem wykorzystującym technologię LED | TAK |  |
| 3 | Płynna regulacja luminacji poprzez pokrętło z wyłącznikiem | TAK |  |
| 4 | Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 5 | Brak migotania światła | TAK |  |
| 6 | Luminacja ekranu min 6000 cd / m2 min 19 000 lux | TAK |  |
| 7 | Równomierność luminacji ≥ 95% | TAK |  |
| 8 | Wymiary ekranu 720 x 450 cm (+/- 30 mm) | TAK |  |
| 9 | Klasa ochrony I | TAK |  |
| 10 | Masa urządzenia maksymalnie 10 kg | TAK |  |
| 11 | Szerokość całkowita 800 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 12 | Wysokość całkowita 500 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 13 | Grubość całkowita 40 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 14 | Czas żywotności matrycy świetlnej min 50 000 h | TAK |  |

| Poz. 3.7 | Stolik zabiegowy |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
|  | Wózek zabiegowy wykonany z tworzywa | TAK |  |
|  | Wózek składający się z konstrukcji bazowej- szafki na podstawie przejezdnej z blatem górnym. Wszystkie elementy wewnętrzne szafki (półki, szuflady, zawieszki) powinny posiadać możliwość wymiany elementów wózka aby zmienić przeznaczenia wózka czy dostosować go poprzez rozbudowę o wyposażenie dodatkowe. Zmiana elementów wewnętrznych wózka łatwa do wykonania w warunkach technicznych szpitala polegająca na prostej wymianie elementów składowych wózka bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Wózek przystosowany do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi oraz do mycia w komorach myjących. | TAK |  |
|  | Wózek wykonany z tworzywa sztucznego- polipropylenu, dolna półka z tworzywa ABS odpornego na uderzenia – półka profilowana ze spadem i otworem umożliwiającym odpływ wody w czasie mycia. W narożach wózka zatopione elementy metalowe zwiększające sztywność wózka | TAK |  |
|  | Górny blat wykonany z tworzywa sztucznego - polipropylenu odporny na środki dezynfekujące używane w szpitalach. Wymiary blatu dostosowane do wymiarów gabarytowych wózka. Blat posiadający zintegrowane, wyprofilowane uchwyty do przetaczania wózka. W blacie zamontowana półka wysuwana z boku. | TAK |  |
|  | Wymiary gabarytowe wózka (szerokość x głębokość x wysokość) 850 x 600 x 1050 mm (+/-30 mm) | TAK |  |
|  | Wózek zabudowany na stałe tworzywowymi ściankami z trzech stron | TAK |  |
|  | Wózki posiadające centralną blokadę wszystkich szuflad uruchamianą przyciskiem umieszczonym w czołowej części blatu. Dodatkowo klucz zamykający. | TAK |  |
|  | 4 Koła o średnicy min. 125mm w tym minimum jedno z blokadą – koła z bieżnikiem niebrudzącym podłoża i w obudowie tworzywowej bez zewnętrznych elementów metalowych | TAK |  |
|  | Po bokach zamontowane dwie uniwersalne szyny montażowe o długość min. 350 mm wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej matowej | TAK |  |
|  | Kolor podstawy i oznaczenia szuflad do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów - min 5 | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w elementy wewnętrzne w skład których wchodzą: - szuflada duża o wysokości 250 mm- 1 szt. - szuflada średnia o wysokości 150 mm- 2 szt. - szuflada mała o wysokości 80 mm- 3 szt. Tolerancja wymiarowa +/- 30 mm Szuflady na prowadnicach suwnych | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnej zmiany położenia szuflad przez personel w trakcie użytkowania bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Zestaw przegródek tworzywowych do szuflady małej tworzących ok. 25 pól, z możliwością konfigurowania ich wielkości | TAK |  |
|  | Zestaw przegródek tworzywowych do szuflady średniej tworzących ok. 10 pól, z możliwością konfigurowania ich wielkości | TAK |  |
|  | Pojemnik na zużyte igły z uchwytem metalowym na pojemnik montowany z boku wózka | TAK |  |
|  | Nadstawka tworzywowa nad blatem posiadająca min 1 rząd pojemników z przeźroczystego materiału | TAK |  |

| Poz. 3.8 | Wózek do przewożenia zwłok |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
|  | Wózek do przewożenia zwłok w obrębie szpitala | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali nierdzewnej matowej OH18N9 | TAK |  |
|  | Wymiary gabarytowe wózka (długość x szerokość) – 2300 x 700 mm (+/- 30 mm) | TAK |  |
|  | Zestaw składający się z następujących elementów: - wózek transportowy - taca do zwłok - pokrywa na tacę | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości wózka uzyskiwana przy pomocy mechanizmu śrubowego w zakresie min od 650 do 800 mm | TAK |  |
|  | Prowadnice rolkowe do prowadzenia tacy | TAK |  |
|  | Pokrywa tacy wózka wyposażona w uszczelkę szczelnie zamykająca tacę oraz system mocowania do wózka | TAK |  |
|  | Zestaw 4 kół jezdnych o średnicy min 125 mm z indywidualną blokadą każdego koła | TAK |  |

| Poz. 3.9 | Kozetka lekarska |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Kozetka lekarska metalowa wykonana z kształtowników lakierowanych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Wymiary kozetki: Długość: 1850 mm +/- 20 mm Szerokość: 550 mm +/- 20 mm Wysokość: 550 mm +/- 20 mm | TAK |  |
|  | Leże dwusegmentowe tapicerowane skajem łatwozmywalnym z możliwością wyboru kolorystyki z minimum 8 kolorów | TAK |  |
|  | Zagłówek regulowany w zakresie min 0° do +45° | TAK |  |
|  | Pod zagłówkiem zamontowany uchwyt na prześcieradło jednorazowe | TAK |  |
|  | Sztywna konstrukcja wzmacniania poprzeczkami na szerokość i minimum jedną poprzeczką na długość | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE– dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub zgłoszenie– dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | TAK |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001 dla producenta– dołączyć do oferty | TAK |  |

| Poz. 3.10 | Parawan |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Parawan 3 skrzydłowy - umożliwiający składanie i rozkładanie poszczególnych skrzydeł, | TAK |  |
|  | Skrzydła łączone są za pomocą zawiasów umożliwiających ich obrót o min 90° oraz ułożenie w jednej linii | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym. | TAK |  |
|  | Wypełnienie parawanu tkaniną łatwą do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Parawan mobilny, z kołami, z których co najmniej 2 są z blokadą | TAK |  |

| Poz. 3.11 | Dozownik na mydło |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Dozowniki ścienne z ergonomicznym ramieniem dozującym do woreczków lub pojemników, spełniające wszystkie kryteria zgodne z definicją systemu zamkniętego | TAK |  |
|  | Wymiary dozowników: 200 mm x 100 mm x 100 (wys. x szer. x głęb.) ramię dozujące 150 mm Wymiary +/-10mm | TAK |  |
|  | łatwe w montażu, użyciu oraz utrzymaniu w czystości | TAK |  |
|  | dozowanie polega na naciśnięciu ramienia dozownika na specjalny zawór-zastawkę, w który wyposażony jest worek z produktem | TAK |  |
|  | zawór dozujący woreczka jest dodatkowo zabezpieczony w dozowniku przed bezpośrednim kontaktem z dłonią | TAK |  |
|  | wymiana opróżnionych worków bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | dozownik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, ramię z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Możliwość używania wkładów z mydłem lub płynem dezynfekcyjnym | TAK |  |

| Poz. 3.12 | Dozownik na środki dezynfekcyjne |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Dozowniki ścienne z ergonomicznym ramieniem dozującym do woreczków lub pojemników spełniające wszystkie kryteria zgodne z definicją systemu zamkniętego | TAK |  |
|  | Wymiary dozowników: 200 mm x 100 mm x 100 (wys. x szer. x głęb.) ramię dozujące 150 mm Wymiary +/-10mm | TAK |  |
|  | łatwe w montażu, użyciu oraz utrzymaniu w czystości | TAK |  |
|  | dozowanie polega na naciśnięciu ramienia dozownika na specjalny zawór-zastawkę, w który wyposażony jest worek z produktem | TAK |  |
|  | zawór dozujący woreczka jest dodatkowo zabezpieczony w dozowniku przed bezpośrednim kontaktem z dłonią | TAK |  |
|  | wymiana opróżnionych worków bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | dozownik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, ramię z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Możliwość używania wkładów z mydłem lub płynem dezynfekcyjnym | TAK |  |

| Poz. 3.13 | Kosz pedałowy |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Kosz na śmieci o poj. 12l otwierany nożnie | TAK |  |
|  | Konstrukcja ze stali nierdzewnej, szczotkowanej lub lakierowanej | TAK |  |
|  | Szczelne zamknięcie pokrywy | TAK |  |
|  | Wyjmowane wewnętrzne wiaderko wyposażone w uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Kosz wyposażony w stalowy pedał do podnoszenia pokrywy | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita: ok 40 cm ; Średnica kosza ok. 25 cm | TAK |  |

| Poz. 3.14 | Lustro łazienkowe |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Lustro o wymiarach około 40x60cm | TAK |  |
|  | Lustro bezpieczne, wykonane z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Montaż lustra do ściany na kleju | TAK |  |

| Poz. 3.15 | Krzesło medyczne obrotowe |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, malowana proszkowo na kolor metalik | TAK |  |
|  | Samohamowne kółka jezdne do twardych powierzchni, średnica 65mm | TAK |  |
|  | Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska |  |  |
|  | Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. | TAK |  |
|  | Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska: 80 kg/m3 | TAK |  |
|  | Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie 50mm (sanki siedziska) | TAK |  |
|  | Plastikowe oparcie krzesła wykonane z polipropylenu z włóknem szklanym, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Oparcie posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości, gęstość pianki oparcia: 75 kg/m3, plastik nośny oparcia, celem zwiększenia komfortu użytkownika poprzez lepsze dopasowanie i elastyczność, posiada na całej swojej wysokości poziome szczeliny biegnące między bocznymi krawędziami oparcia, widoczne w tylnej części oparcia pod jego konstrukcją nośną. | TAK |  |
|  | Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania przedmiotowych krzeseł z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 7 dni przed terminem składania ofert | TAK |  |
|  | Podłokietniki krzesła czarne, z nakładką wykonaną z miękkiego PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości, wspornik oraz część ruchoma podłokietnika wykonana z czarnego polipropylenu PP | TAK |  |
|  | Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną z atestem higieniczności, trudnopalności EN 1021:1, osnowa 100% bawełna, lico 100% PU (poliuretan), o klasie ścieralności na poziomie 250 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), gramatura 382g/m2 | TAK |  |
|  | Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973) | TAK |  |
|  | Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość) | TAK |  |
|  | Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji dołączonymi do oferty | TAK |  |
|  | Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów | TAK |  |
|  | Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeseł, muszą być zawarte w ofercie. | TAK |  |

| Poz. 3.16 | Krzesło obrotowe, fotel obrotowy |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, malowana proszkowo na kolor metalik | TAK |  |
|  | Samohamowne kółka jezdne do twardych powierzchni, średnica 65mm | TAK |  |
|  | Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska |  |  |
|  | Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. | TAK |  |
|  | Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska: 80 kg/m3 | TAK |  |
|  | Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie 50mm (sanki siedziska) | TAK |  |
|  | Plastikowe oparcie krzesła wykonane z polipropylenu z włóknem szklanym, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Oparcie posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości, gęstość pianki oparcia: 75 kg/m3, plastik nośny oparcia, celem zwiększenia komfortu użytkownika poprzez lepsze dopasowanie i elastyczność, posiada na całej swojej wysokości poziome szczeliny biegnące między bocznymi krawędziami oparcia, widoczne w tylnej części oparcia pod jego konstrukcją nośną. | TAK |  |
|  | Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania przedmiotowych krzeseł z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 7 dni przed terminem składania ofert | TAK |  |
|  | Podłokietniki krzesła czarne, z nakładką wykonaną z miękkiego PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości, wspornik oraz część ruchoma podłokietnika wykonana z czarnego polipropylenu PP | TAK |  |
|  | Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną z atestem higieniczności, trudnopalności EN 1021:1, osnowa 100% bawełna, lico 100% PU (poliuretan), o klasie ścieralności na poziomie 250 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), gramatura 382g/m2 | TAK |  |
|  | Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973) | TAK |  |
|  | Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość) | TAK |  |
|  | Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji dołączonymi do oferty | TAK |  |
|  | Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów | TAK |  |
|  | Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeseł, muszą być zawarte w ofercie. | TAK |  |

| Poz. 3.17 | Krzesło świetlicowe typ 1 |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Krzesło konferencyjne na czterech nogach połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża, wyposażone w stopki zabezpieczające podłoże przed rysowaniem, służące jednocześnie do łączenia krzeseł w rzędy, nogi przednie stelaża połączone poziomą poprzeczką biegnącą pod przednią krawędzią siedziska krzesła | TAK |  |
|  | Stelaż wykonany z pręta stalowego o przekroju okrągłym fi 11mm, malowanego w technologii proszkowej na kolor metalik | TAK |  |
|  | Siedzisko krzesła wykonane z polipropylenu, wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU, tapicerowane tkaniną, w dolnej części wykończone maskownicą plastikową w kolorze popielatym osłaniającą konstrukcję stelaża siedziska oraz stanowiącą ochronę siedzisk przy sztaplowaniu krzeseł | TAK |  |
|  | Oparcie krzesła wykonane z polipropylenu, wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU, w całości tapicerowane tkaniną, nie dopuszcza się plastikowej maskownicy tylnej części oparcia | TAK |  |
|  | Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania przedmiotowych krzeseł z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 7 dni przed terminem składania ofert | TAK |  |
|  | Krzesło wyposażone w blat do pisania mocowany na stalowym wsporniku do stelaża krzesła z możliwością łatwego demontażu, ruchomy w zakresie odległości od osoby siedzącej oraz podnoszony w górę o 90 stopni celem ułatwienia wstania z krzesła. | TAK |  |
|  | Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną z atestem higieniczności, trudnopalności EN 1021:1, osnowa 100% bawełna, lico 100% PU (poliuretan), o klasie ścieralności na poziomie 250 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), gramatura 382g/m2 | TAK |  |
|  | Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów | TAK |  |
|  | Wymagany certyfikat zgodności z normą EN 13761 | TAK |  |
|  | Krzesło objęte 5 letnią gwarancją producenta, potwierdzoną ramowymi warunkami gwarancji producenta, dołączonymi do oferty. | TAK |  |

| Poz. 3.18 | Krzesło świetlicowe typ 2 |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Krzesło konferencyjne na czterech nogach. | TAK |  |
|  | Stelaż wykonany z rury stalowej o przekroju FI 20 x 2 mm, wykonany w technologii gięcia bez zmiany przekroju profilu, nogi biegnące wzdłuż bocznej krawędzi siedziska, połączone między sobą wspornikami łączącymi je pod siedziskiem krzesła, dodatkowo wzmocnione poprzez wspawaną poprzeczkę łączącą przednią i tylną nogę krzesła po każdej ze stron siedziska, wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | W celu zabezpieczenia kubełków przed zarysowaniami podczas sztaplowania poprzeczki łączące nogi krzesła osłonięte elastycznym wężykiem | TAK |  |
|  | Stelaż malowany proszkowo na kolor metalik, RAL 9006 | TAK |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubełkowa ze sklejki bukowej pokrytej obustronnie jednobarwnym, matowym laminatem HPL z oferty FORMICA COLORS MATTE. Oparcie o trapezoidalnym kształcie, węższe w jego górnej części, przednia krawędź sklejki siedziska wyraźnie zaokrąglona | TAK |  |
|  | Kubełek mocowany do stelaża bez widocznych od strony osoby siedzącej śrub montażowych | TAK |  |
|  | Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie w ilości do 10 szt. | TAK |  |
|  | Wymagany certyfikat z badań wytrzymałości wg EN 13761 oraz stabilności wg EN 1022 | TAK |  |
|  | Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów | TAK |  |
|  | Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta potwierdzony Warunkami Gwarancji |  |  |
|  | Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeseł, muszą być zawarte w ofercie. | TAK |  |

| Poz. 3.19 | Krzesło |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Krzesło konferencyjne na czterech nogach. | TAK |  |
|  | Stelaż wykonany z rury stalowej o przekroju FI 20 x 2 mm, wykonany w technologii gięcia bez zmiany przekroju profilu, nogi biegnące wzdłuż bocznej krawędzi siedziska, połączone między sobą wspornikami łączącymi je pod siedziskiem krzesła, dodatkowo wzmocnione poprzez wspawaną poprzeczkę łączącą przednią i tylną nogę krzesła po każdej ze stron siedziska, wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Stelaż malowany proszkowo na kolor metalik, RAL 9006 | TAK |  |
|  | W celu zabezpieczenia kubełków przed zarysowaniami podczas sztaplowania poprzeczki łączące nogi krzesła osłonięte elastycznym wężykiem | TAK |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubełkowa ze sklejki bukowej barwionej – co najmniej 6 kolorów do wyboru, oparcie o trapezoidalnym kształcie, węższe w jego górnej części, przednia krawędź sklejki siedziska wyraźnie zaokrąglona | TAK |  |
|  | Kubełek mocowany do stelaża bez widocznych od strony osoby siedzącej śrub montażowych | TAK |  |
|  | Siedzisko krzesła wyposażone w nakładkę wypełnioną trudnopalną pianką PU, tapicerowaną tkaniną zmywalną z atestem higieniczności, trudnopalności EN 1021:1, osnowa 100% bawełna, lico 100% PU (poliuretan), o klasie ścieralności na poziomie 250 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), gramatura 382g/m2 | TAK |  |
|  | Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania przedmiotowych krzeseł z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 7 dni przed terminem składania ofert | TAK |  |
|  | Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie w ilości do 10 szt. | TAK |  |
|  | Wymagany certyfikat z badań wytrzymałości wg EN 13761 oraz stabilności wg EN 1022 |  |  |
|  | Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów | TAK |  |
|  | Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta potwierdzony Warunkami Gwarancji. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeseł, muszą być zawarte w ofercie | TAK |  |

| Poz. 3.20 | Biurko |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Biurko proste 140x80x73h, blat gr. 25mm oklejony PCV 2mm | TAK |  |
|  | Noga biurka spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm wykonana z blachy o gr 2mm. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profila o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm wykonanymi z blachy o grubości od 2 do 2.5 mm. | TAK |  |
|  | W celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub metrycznych. | TAK |  |
|  | Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem burka a stelażem. | TAK |  |
|  | Kształt nogi oparty na profilu stalowym o zmiennej średnicy. Noga w górnej części ma średnicę fi 40 mm a następnie odcinek prosty o długości 250mm. W dalszej części ku dołowi w sposób płynny zwęża się do średnicy 21mm. W części górnej noga zamknięta jest tłoczonym delikatnie wypukłym chromowanym kapslem. Od dołu noga zakończona jest ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M-10 | TAK |  |
|  | Biurka posiadają możliwość poziomowania do 15mm. | TAK |  |
|  | Biurka przystosowane do prowadzenia okablowania w kanałach poziomym i pionowym oraz montażu przelotek i power portów. | TAK |  |
|  | Biurka wykonane są zgodnie z PN –EN 527-1/1998 i PN- EN 527-2/1998 | TAK |  |
|  | Kontener 43x60/80x73h wykonany z płyty meblowej melaminowej | TAK |  |
|  | Płycinowe wkłady szuflad | TAK |  |
|  | Szuflady 70% wysuwu | TAK |  |
|  | Centralny zamek | TAK |  |
|  | piórnik jako wkładka z tworzywa sztucznego w górnej szufladzie | TAK |  |
|  | Mechanizm umożliwiający regulację wysokości topu oraz jego głębokość (60 lub 80 cm) | TAK |  |
|  | Blenda płytowa dostosowana wymiarem do biurka | TAK |  |
|  | Zawiesie podblatowe na komputer z profili metalowych lakierowanych mocowane do biurka | TAK |  |

| Poz. 3.21 | Regał biblioteczny |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| Lp. | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Regał 80x43x192,7h z dolną częścią 2OH zamkniętą, wykonany z płyty melaminowej, wieniec górny gr. 25mm | TAK |  |
|  | Wyposażony w półki z płyty wiórowej pokrytej melaminą grubości 25 mm z regulacją wg modułu 32 mm | TAK |  |
|  | Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej pokrytej melaminą grubości 18 mm wpuszczana we wręgi wykonane w bokach i wieńcach co umożliwia łatwy i szybki montaż korpusów szaf | TAK |  |
|  | Wyposażony w zamek baskwilowy z trzypunktowym systemem zamykania we wszystkich wysokościach OH | TAK |  |
|  | W standardzie na stopkach do regulacji poziomu | TAK |  |

| Poz. 3.22 | Szafa ubraniowa typ 1 |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Szafa ubraniowa z wydzielaną częścią z półkami 80x43x192,7h z dolną częścią 2OH zamkniętą, wykonany z płyty melaminowej, wieniec górny gr. 25mm | TAK |  |
|  | Wyposażona w półki z płyty wiórowej pokrytej melaminą grubości 25 mm z regulacją wg modułu 32 mm oraz wieszak wysuwany w części ubraniowej | TAK |  |
|  | Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej pokrytej melaminą grubości 18 mm wpuszczana we wręgi wykonane w bokach i wieńcach co umożliwia łatwy i szybki montaż korpusów szaf | TAK |  |
|  | Wyposażona w zamek baskwilowy z trzypunktowym systemem zamykania we wszystkich wysokościach OH | TAK |  |
|  | W standardzie na stopkach do regulacji poziomu | TAK |  |

| Poz. 3.23 | Regał przesuwny podwójny |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Regał przesuwny podwójny - 2x300, 5 półek, wysokość 1980 | TAK |  |
|  | Konstrukcja ściany środkowej – pełnej, wykonana z dwóch odpowiednio wyprofilowanych elementów, które po skręceniu ze sobą tworzą wytrzymałą, jednolitą konstrukcję | TAK |  |
|  | Ściany boczne wyposażone w dwa rzędy otworów do mocowania półek na zaczepach. Regały mają być stabilizowane w pionie i poziomie. Standardowo wyposażone w blokadę przypadkowego ruchu regałów. | TAK |  |
|  | Wykończenia bez ostrych krawędzi i zadziorów. | TAK |  |
|  | W każdym polu regałów dwa stężenia krzyżowe, a także tylne listwy oporowe zapobiegające przesuwaniu się zasobów na drugą stronę regału. | TAK |  |
|  | Każdy regał zgodnie z PN-M-78321:1988 w celu zabezpieczenia przed przewróceniem musi być wyposażony w urządzenie antywywrotne . | TAK |  |
|  | Na ścianie czołowej panelu należy zamocować szyldy do opisywania zawartości regału. | TAK |  |
|  | Półki regałów wykonane z blachy ocynkowanej, trzykrotnie gięte na swej dłuższej krawędzi, oraz dwukrotnie na krótszej w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości. Półki muszą zapewnić wytrzymałość minimum 60 kg/mb. Grubość półki powinna wynosić ok. 30 mm. | TAK |  |
|  | Półka górna – kryjąca na trwałe skręcona ze ścianą boczną, pozostałe półki, aby zapewnić odpowiednia wytrzymałość, powinny być układane na specjalnych zaczepach. Półki mają umożliwiać przestawianie ich bez użycia specjalnych narzędzi co 20 mm. | TAK |  |
|  | Kolorystyka i malowanie regałów. Regały muszą być lakierowane proszkowo farbami epoksydowymi, na kolor RAL 7035 ( powłoka odporna na ścieranie), po uprzednim wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i gięciu blachy. | TAK |  |
|  | Konstrukcja i technologia wykonania torów jezdnych |  |  |
|  | Tory jezdne należy wykonać w postaci kształtownika profilowanego z blachy stalowej o grubości około 1,5 mm i ciągnionego pręta kwadratowego o przekroju około 16x16mm. Szyny jezdne należy wykonać ze stali, zabezpieczonej antykorozyjne poprzez cynkowanie. | TAK |  |
|  | Tory należy wykonać jako nawierzchniowe z blachami najazdowymi, które można przed przykręceniem do posadzki dogiąć bez użycia dodatkowych narzędzi po uprzednim wypoziomowaniu torów. | TAK |  |
|  | Ze względu na zmniejszenie nacisków jednostkowych na posadzkę, szerokość podstawy szyn jezdnych, powinna wynosić min 75 mm, natomiast wysokość szyn jezdnych nie powinna być mniejsza niż 16 mm. Szerokość najazdu nie powinna być mniejsza niż 95 mm. Do szyn jezdnych muszą być zamontowane elementy oporowe zapobiegające przesuwaniu regałów poza obszar ich pracy. | TAK |  |
|  | Tolerancja montażu szyn jezdnych ± 1 mm na 1 mb szyny jezdnej. Szyny jezdne muszą mieć gładką konstrukcję. | TAK |  |
|  | Konstrukcja i technologia wykonania podstaw jezdnych |  |  |
|  | Konstrukcja regałów przesuwnych oparta na ramie o wys. 105 mm wykonanej ze specjalnych profili. Rama ta stanowi zamkniętą konstrukcję nośną ze wspawanymi trawersami i kołami jezdnymi. | TAK |  |
|  | Każdy wózek regału jezdnego posiada w układzie napędowym koło śladowe, które zapewnia równoległą jazdę regału W ramie tej wmontowane są koła jezdne osadzone na zakrytych łożyskach tocznych samosmarowalnych, nie wymagających konserwacji. | TAK |  |
|  | Podstawy jezdne mają być pomalowane poliestrową farbą proszkową, na kolor jasno szary RAL 7035. | TAK |  |
|  | Konstrukcja i technologia wykonania napędu regałów przesuwnych |  |  |
|  | Regały przesuwne powinny być wyposażone w napęd łańcuchowo – korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną, umożliwiającą przemieszczanie regału przez osobę z siła nie większą niż 50 N. Wszystkie koła zębate wchodzące w skład systemu przekładni łańcuchowej napędzającej regał powinny być stalowe z jednolitego materiału | TAK |  |
|  | Regały przejezdne należy wyposażyć w blokady układu napędowego które będą zabezpieczać osobę znajdująca się w przejściu miedzy regałami przed przypadkowym ściśnięciem przez drugiego użytkownika . Ich włączniki powinny być umieszczone w osi pokręteł, co pozwali unieruchomić każdy regał w dowolnym miejscu w każdej chwili. | TAK |  |
|  | Regały muszą być wyposażone w odboje chroniące pracownika przesuwającego regały przed przypadkowym przygnieceniem dłoni. | TAK |  |
|  | Wózki jezdne regałów powinny być wykonane z profili giętych, w części wózków gdzie montowane są łożyska kół żeliwnych – spawane, w pozostałych częściach skręcane. Każde koło wózka powinno być zamontowane na dwóch łożyskach zamkniętych. Średnica toczenia kół nie powinna przekraczać 110 mm bieżni. Każdy wózek powinien posiadać dwa koła prowadzące na tej samej szynie. Na każdej szynie powinno być koło centralnie napędzane. | TAK |  |
|  | Wózki muszą być napędzane ręcznie korbą trójramienną o uchwytach gładkich nie absorbujących potu z dłoni i zapobiegających poślizgowi dłoni podczas obracania korbą | TAK |  |

| Poz. 3.24 | Regał przesuwny pojedynczy |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Regał magazynowy z możliwością przesuwania po pomieszczeniu | TAK |  |
|  | Wymiary gabarytowe: szer. 930mm, wysokość 2000mm, głębokość 280mm +/-30mm | TAK |  |
|  | Nogi regału wykonane z kątownika o grubości min 3mm; półki montowane na śrubach | TAK |  |
|  | Nośność półki min 90 kg | TAK |  |
|  | Dolna półka zamontowana na samym końcu kątownika | TAK |  |
|  | Do półki przykręcony wieniec dolny | TAK |  |
|  | Wieniec wyposażony w rolki mobilne z możliwością zablokowania za pomocą hamulca. | TAK |  |

| Poz. 3.25 | Biurko medyczne, szafka na leki, szafka medyczna |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Meble zapewniające komfort i długotrwałe użytkowanie, dostosowane do potrzeb jednostek służby zdrowia. | TAK |  |
|  | Konstrukcja mebli oparta na anodowanych profilach zamkniętych aluminiowych o przekroju 25x25. | TAK |  |
|  | Elementy łączące profile wykonane z tworzywa ABS wzmocnione wewnątrz zatopionym elementem metalowym o dużej odporności mechanicznej | TAK |  |
|  | Wszystkie przednie krawędzie pionowe mebli wykonane z profili typu ćwierćwałek w celu zabezpieczenia użytkowników przed ewentualnymi urazami | TAK |  |
|  | Szkielet mebli wypełniony płytą wiórową obustronnie laminowaną | TAK |  |
|  | Fronty szuflad i drzwi wykonane z płyty melaminowej, a krawędzie płyt zabezpieczone obrzeżem PVC lub ABS w kolorze identycznym z kolorem korpusu o grubości min 2 mm | TAK |  |
|  | Blaty robocze charakteryzujące się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz środki dezynfekcyjne, wykonane z płyty meblowej pokrytej laminatem wysokociśnieniowym o grubości min 28 mm. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC lub ABS o grubości min 2 mm. W pomieszczeniach socjalnych odporność termiczna blatów roboczych na temperaturę min 200°C. | TAK |  |
|  | Półki w szafach zamkniętych pełnym frontem wykonane z płyty melaminowej, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC | TAK |  |
|  | Szafki stacjonarne osadzone na nóżkach o wysokości min. 120mm z regulacją wysokości umożliwiającą niwelowanie nierówności podłogi | TAK |  |
|  | Zawiasy typu Blum z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie. Dożywotnia gwarancja producenta. | TAK |  |
|  | Prowadnice szuflad metalowe, zabezpieczone antykorozyjnie. Dożywotnia gwarancja producenta. | TAK |  |
|  | Szafy zamykane zamkami patentowymi. Kontenerki biurkowe oraz szafki szufladowe zamykane zamkami centralnymi | TAK |  |
|  | Uchwyty metalowe, rozstaw otworów min 120 mm | TAK |  |
|  | W szafach z drzwiami szklanymi zamocowany hamulec frontu zabezpieczający przed uszkodzeniem frontu. Ramka z profili aluminiowych tworząca ramę drzwi przeszklonych | TAK |  |
|  | Minimum 2 kółka w szafach mobilnych posiadające hamulec bieżni oraz hamulec obrotu. Bieżnie nie brudzące powierzchni przeznaczone do powierzchni twardych | TAK |  |
|  | Kolorystyka blatów i płyt wiórowych do wyboru przez użytkowników z palet kolorystycznych popularnych producentów płyt | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy zamykane z zamkami | TAK |  |
|  | Meble z możliwością odchylenia od wymiarów do 10% celem dostosowania do istniejących wnęk i warunków technicznych w pomieszczeniach | TAK |  |
|  | Biurko o wym. ok. 1200x600x750 mm, szafka 3 szufladowa zamykana zamkiem, przelotki na kable, półka na klawiaturę | TAK |  |
|  | Szafka na leki o wymiarach ok. 900x550x2000mm górna część oszklona, dół zamykany drzwiami pełnymi + sejf wbudowany do szafy, sejf metalowy z zamkiem na klucz | TAK |  |
|  | Szafka medyczna składająca się z 2 kontenerów połączonych blatem i tworzącym stanowisko robocze | TAK |  |
|  | ATEST PZH dla mebli w tym systemie – dołączyć do oferty | TAK |  |

| Poz. 3.26 | Lodówka na leki |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Chłodziarka na leki, podblatowa o pojemności całkowitej min 140 l. | TAK |  |
|  | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej matowej, wnętrze - tworzywo sztuczne w kolorze srebrnym | TAK |  |
|  | W wyposażeniu min 3 ocynkowane rusztowe półki | TAK |  |
|  | Drzwi prawe z możliwością zmiany kierunku otwierania | TAK |  |
|  | Wbudowany zamek na klucz | TAK |  |
|  | Chłodzenie wymuszone wentylatorem. Odszranianie automatyczne | TAK |  |
|  | Zewnętrzny wyświetlacz temperatury | TAK |  |
|  | Sterowanie elektroniczne. Zakres regulacji temperatury min od +1º do +15ºC | TAK |  |
|  | Alarm optyczny i dźwiękowy informujący o nieprawidłowościach w pracy urządzenia | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne 60x61x83 cm +/-1cm | TAK |  |

| Poz. 3.27 | Pojemnik na odpady medyczne |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Stojak na 2 worki na odpady | TAK |  |
|  | Wózek do zbierania odpadów z 2 uchwytami na worki jednorazowe o pojemności 60 L każdy | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna z kołami o średnicy ok. 50 mm w tym co najmniej dwa z blokadą | TAK |  |
|  | Odbojniki nad kołami jezdnymi | TAK |  |
|  | Wymiary gabarytowe: (długość x głębokość x wysokość) ok.700 x 350 x 700 mm | TAK |  |
|  | ATEST PZH dla wyrobów w tym systemie – dołączyć do oferty | TAK |  |

| Poz. 3.28 | Stół (stolik) świetlicowy |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Stół świetlicowy na konstrukcji metalowej | TAK |  |
|  | Stelaż chromowany, 4 nogi łączone poprzeczkami | TAK |  |
|  | Blat z płyty melaminowej o grubości 25mm, oklejony okładziną PCV 2 mm, klasa higieniczności E1 | TAK |  |
|  | Wymiary blatu 80x80x74h | TAK |  |
|  | lat odporny na temperaturę oraz ścieranie | TAK |  |

| Poz. 3.29 | Telewizor |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Telewizor z uchwytem na ścianę, technologia LED, przekątna min 40 cali | TAK |  |
|  | rozdzielczość min 1920x1080, min 200Hz | TAK |  |
|  | głośniki min 20W | TAK |  |
|  | wbudowany tuner cyfrowy DVB-T i DVB-C | TAK |  |
|  | min 4 złącza HDMI, min 2 złącza USB, wbudowana karta WiFi oraz wejście RJ-45 | TAK |  |
|  | Klasa energetyczna A | TAK |  |
|  | Zabezpieczony przed uszkodzeniami | TAK |  |

| Poz. 3.30 | Aparat telefoniczny |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Aparat telefoniczny, bezprzewodowy | TAK |  |
|  | Kolor obudowy czarny, podświetlany ekran | TAK |  |
|  | Funkcja identyfikacji rozmówcy | TAK |  |
|  | Książka telefoniczna z min 40 pozycjami, przywołanie słuchawki | TAK |  |
|  | Rejestr min 50 ostatnich połączeń | TAK |  |
|  | Czas rozmowy min 15 godzin, zasięg działania min 30m | TAK |  |

| Poz. 3.31 | Lodówka dla pacjentów |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Lodówka dla pacjentów, wysokość ok 180 cm z zamrażalnikiem, pojemność całkowita netto min 300l | TAK |  |
|  | Sterowanie mechaniczne | TAK |  |
|  | Wewnątrz szklane półki, półki na butelki, 2 pojemniki na warzywa i owoce | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego odmrażanie chłodziarki | TAK |  |
|  | Klasa min A+, | TAK |  |

| Poz. 3.32 | Wózek do mycia podłóg |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Wózek sprzątacza, stelaż wykonany ze stali nierdzewnej matowej | TAK |  |
|  | Podstawa wózka wyposażona w 6 kółek skrętnych | TAK |  |
|  | Wewnętrzny uchwyt z zapinkami na worek o pojemności 120 litrów | TAK |  |
|  | Dwie wysuwane kuwety zabezpieczone przed wypadnięciem | TAK |  |
|  | Cztery wiadra o pojemności 6 litrów z pokrywami, dwa wiadra o pojemności 20 litrów | TAK |  |
|  | Prasa do wyciskania mopów | TAK |  |
|  | Mop ze stelażem | TAK |  |

| Poz. 3.33 | Taboret szpitalny |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Taboret medyczny z regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Podstawa taboretu pięcioramienna, ze stali nierdzewnej, matowionej | TAK |  |
|  | Taboret na stopkach | TAK |  |
|  | Siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym. | TAK |  |

| Poz. 3.34 | Regał magazynowy |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Regał magazynowy, nogi regału wykonane z kątownika o grubości 3mm | TAK |  |
|  | Wymiary gabarytowe: szer. 930mm, wysokość 2000mm, głębokość 420mm +/-30mm | TAK |  |
|  | Półki montowane na śrubach | TAK |  |
|  | Nośność półki do 90 kg | TAK |  |

| Poz. 3.35 | Szafa ubraniowa typ 2 |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Szafa ubraniowa | TAK |  |
|  | Wydzielona część na odzież i część z półkami | TAK |  |
|  | Wymiary gabarytowe: 80x43x192,7h | TAK |  |

| Poz. 3.36 | Regał kartoteczny |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Szafki kartotekowe wykonane z blachy stalowej, wieniec dolny z blachy ocynkowanej | TAK |  |
|  | Szuflady zainstalowane na teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. | TAK |  |
|  | Meble posiadają specjalny mechanizm umożliwiający wysunięcie jednocześnie tylko jednej szuflady, co zabezpiecza szafkę przed przewróceniem. Szuflady ryglowane centralnie. | TAK |  |
|  | Maksymalny udźwig każdej szuflady około 50 kg | TAK |  |
|  | Szyldziki na taśmie samoprzylepnej w ilości odpowiadającej liczbie szuflad do opisu szuflad | TAK |  |

| Poz. 3.37 | Rolety okienne pionowe |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Rolety pionowe, materiał zmywalny | TAK |  |
|  | Należy dokonać pomiaru okien aby dopasować je do rzeczywistych rozmiarów okien | TAK |  |
|  | Wymiary uśrednione 80x140cm | TAK |  |

| Poz. 3.38 | Szafka na buty i wieszak |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Wieszak w postaci płyty melaminowej, z obrzeżem PCV 2 mm z haczykami metalowymi | TAK |  |
|  | Półka na obuwie w dolnej części płyty wieszaka | TAK |  |